上海飞机客户服务有限公司

会议系统设备采购项目询价文件

（一）总则

1.采购明细及技术要求；

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频会议设备 |  |  |
| 1 | 视频会议设备（含摄像机） | 图像分辨率：1080P；200万像素；12倍光学变焦；高清编解码器（内置高清精密摄像头）；含遥控器及配套线缆。 | 华为、思科、宝利通同等档次或更高 | 9 | 套 |
| 2 | 拾音器 | 阵列麦克风，与会议电视终端配套使用。 | 华为、思科、宝利通同等档次或更高 | 9 | 台 |
| 3 | 65寸电视机（含支架） | 屏幕尺寸：65英寸；分辨率：4K；屏幕比例：16:9 ；含视频会议电视移动支架 |  | 18 | 套 |
| 会议室音频设备 |  |  |
| 1 | 桌面话筒 | 1.频率响应：80Hz～16KHz 2.麦克风输入阻抗：1KΩ 3.灵敏度：-46 dBV/Pa 4.最大SPL：100dB(THD>3%) 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：2W 10.连接头：自带1.8米航空8芯 11.手拉手扩展口：提供 12.供电方式：主机供电DC24V 13.含1台数字主机及10台会议话筒 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 | 5 | 套 |
| 2 | 音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz-20KHz 3.额定功率：150W 4.峰值功率：600W 5.灵敏度：96dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：118dB/124dB 7.覆盖角度：(H)100°(V)80° 8.高音：3"锥形高音单元×2 9.低音：8"低音×1 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 | 10 | 只 |
| 3 | 功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2.电压增益 (@1KHz)：32dB 3.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 4.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 5.信噪比 (A计权)：≥90dB 6.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 7.分离度 (@1KHz)：≥80dB 8.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 9.供电：~ 220V； 50Hz 10.最大功耗：900W | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 | 5 | 台 |
| 4 | 调音台 | 1.单声道输入通道：8路 2.单声道话筒接口幻像电源：+48V 3.输出通道：2路主输出；2路REC输出；1路效果输出；1路monitor输出；1路立体声耳机输出 4.频率响应：20~20KHz±1dB 5.单声通道话筒到主输出最大增益：50dB±3dB 6.单声通道线路到主输出最大增益：30dB±3dB 7.立体声声通道线路到主输出最大增益：30dB 8.通道串音：≥-80dB @ 1KHz 9.信噪比：≥78dB @ 1KHz 0dBu 10.主输出通道最大平衡输出：22dB±1.5dB 11.主输出/编组最大非平衡输出：16dB±1.5dB,无编组 12.REC最大非平衡输出：19dB±1.5dB 13.Monitor最大非平衡输出：19dB±1.5dB 14.效果最大非平衡输出：16dB±1.5dB 15.耳机输出：12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω 16.通道间增益差：≤2dB 17.失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz 18.电源供应及功耗：AC 220V 50Hz, <70W | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 | 5 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1.输入阻抗：平衡：20KΩ 2.输出阻抗：平衡：100Ω 3.共模拟制比：>70dB(1KHz) 4.输入范围：≤+20dBu 5.频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 6.信噪比：≥98dB@1KHz0dBu 7.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 8.通道分离度：>80dB(1KHz) 9.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 10.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 11.噪声门：-120dB~-40dB.A26 12.功耗：<20W | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 | 5 | 台 |
| 6 | 线缆 | 300支金银线；会议话筒连接线缆等 | 国产优质 | 5 | 套 |
| 7 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（直线无障碍） 12.手持式话筒 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 | 1 | 套 |
| 8 | 随身话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（直线无障碍） 12.领夹式话筒 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 | 2 | 套 |
| 9 | 机柜 | 尺寸：600*600*1200；机柜内含托板2块、8口PDU一个 | 国产优质 | 5 | 台 |
| 电话会议系统 |  |  |
| 1 | 电话会议系统 | 支持会议管理，支持48方语音会议，50路语音通道，2个500G硬盘，会议录音存放时间不小于1个月。与现有的办公电话系统SOPHO-IS3000完全兼容，采用现有电话系统的号码作为会议接入号码。 |  | 1 | 套 |

2.采购方式；

公开询价

3.采购程序；

公司比选

4.供应商资质与资格要求；

供应商应当提供具备本项目所需经营范围的营业执照,并提供视频会议设备原厂针对本项目的质保函等相关证明材料。

5.合同主要条款（包括但不限于技术参数、验收标准、付款条款、售后服务要求等）；

供应商应当确保其所提供的产品有相应的合格证，供应商在交付产品时应当同时随附产品合格证。

供应商应当在签订合同后的10个工作日时间内交付产品。

供应商需提供2年的质保服务，自产品交付采购方且经采购方验收合格之日起计算。质保期内，供应商应对产品的缺陷而产生的任何问题负责。

供应商负责设备安装、调试工作。

交货方式：供应商应将产品安装交付至采购方住所地，并承担由此产生的运输费用。

付款方式:验收合格后支付合同款的95%，两年质保期结束后支付合同款的5%。

6.递交报价文件截止时间及地点；

如果对我们的项目有合作意向，请于2018年12月11日17:00（北京时间）前用快递将资料寄至江川东路100号上海飞机客户服务有限公司经营发展部，逾期收到或不符合要求的文件恕不接受。

7.递交方式；

快递。

8.递交收件人。

上海飞机客户服务有限公司经营发展部 陈萱

20875984  18019195984

（二）报价文件编制要求（需用信封密封）

1.公司介绍；

2.报价构成及相关明细表

报价为最终核算价格，此报价为含税价、运杂费等其他费用，如有折扣，需报折扣后的价格。

3.企业有权机构同意参加比选的有效文件、营业执照；

4.重大涉诉情况、担保情况（如有）、超过企业注册资本额30%的资产出售法律文件（如有）；

5.类似项目经验；

6. 其他可能影响项目履约能力的法律文件（如有）；

7.其他对自己有利的证明文件；

8.联系人及联系方式。

注1：具体文件要求参见附件承诺函

注2：所有报价文件均需加盖公章

附件：

承 诺 函

上海飞机客户服务有限公司：

依据贵司___年___月___日关于上海飞机客户服务有限公司       采购项目的询价文件，本企业愿以该询价文件所载之要求和条件参加贵司甄选。本企业依要求提供如下材料：

| 序 号 | 文 件 名 称 | 原件扫描件 /份数 | 复印件 /份数 | 是否 提交 | 提交 日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的营业执照 |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业有权机构同意参加比选的有效文件/证明 |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业担保情况法律文件（如有） |  |  |  |  |  |
|  | 企业担保情况说明文件（如有） |  |  |  |  |  |
| 4 | 超过企业注册资本额30%的资产出售法律文件（如有） |  |  |  |  |  |
| 5 | 证明企业具有项目相关过往经验的法律文本 |  |  |  |  |  |
|  | 证明企业具有项目相关过往经验的资料 |  |  |  |  |  |
| 6 | 企业可预见的、标的金额大于100 万元人民币（含本数）的重大诉讼、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚相关法律文本（如有） |  |  |  |  |  |
|  | 企业可预见的、标的金额大于100 万元人民币（含本数）的重大诉讼、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚相关情况说明（如有） |  |  |  |  |  |
|  | 企业已存在的、尚未审理或执行完毕的标的金额大于100 万元人民币（含本数）的重大诉讼、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚的相关法律文本（如有） |  |  |  |  |  |
|  | 企业已存在的、尚未审理或执行完毕的标的金额大于100 万元人民币（含本数）的重大诉讼、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚的相关情况说明（如有） |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他可能影响潜在合同承担方的项目履约能力的法律文件（如有） |  |  |  |  |  |
|  | 其他可能影响潜在合同承担方的项目履约能力的资料（如有） |  |  |  |  |  |

填写说明：

1）“是否提交”栏目：已提交填写“√　”，未提交填写“○”；

2）如需：表示如果项目执行必须具备该资料、证照、或文件，则参选企业应当提交，或依主办单位要求必须提交；

3）如有：表示如果企业发生表格提示情形，则企业应该提交的相关资料、证照、文件或说明。

本企业郑重承诺：

- 本企业承诺本企业提交的上述材料具有真实性、合法有效性和完整性，是对本企业现存状况及履约能力的完整呈现。

- 本企业承诺遵守贵司的廉洁政策和制度及相关法律法规的规定，保证在参加贵司比选的过程中、未来履约的过程中（如中选签约）及履约完成后（如中选签约）：1）不给予，或提议、承诺、授权给予贵司相关利益人员或机构任何钱财、权益或其他有价物品（包括但不限于回扣、招待、娱乐、购房、就业、旅游、馈赠及其他一切给予贵司相关利益人员及其家属以任何形式的受益）；2）不充当任何第三方的代理或媒介，影响贵司相关利益人员或机构正确行使权利、开展工作；3）不寻求任何第三方帮助或代理实施前述1）、2）之行为；4）不实施违反贵司廉洁政策和制度及相关法律法规的其他行为。

本企业若有违反本承诺函内容的行为，自愿接受贵司包括但不限于取消参与比选资格、没收履约保证金、取消中选资格（如已中选）、解除合同（如已签署合同），依法承担相关法律责任等处理措施；如因此给贵司造成损失，本企业愿承担赔偿责任。

承诺人（公章）：

年      月      日