“智慧云”场地改造项目

设备要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏显示系统 |
| 1.1 | 室内LED显示单元 | 户内全彩1.875LED屏幕5760mm*2160mm； 屏体分辨率：3072点*1152点； 模组尺寸：240mm*240mm;（前维护箱体，屏体安装厚度25CM）含系统发送、接收卡 | 12.44平方 | 迈锐、洲明、三思同等档次或更高 |
| 1.2 | 系统主控 | 每套带载230万像素，带独立电源 | 2套 | 迈锐、洲明、三思同等档次或更高 |
| 1.3 | 视频处理器 | 多路模拟和数字混合输入：2*Video、1*VGA、1*HDMI、1*DVI、1*SDI/HD-SDI/3G-SDI 输出信号：4*DVI、1*VGA输出，每个端口最大输出分辨率为1920*1200@60Hz 或者1440*1440@60Hz 含无线投屏器一台 | 1套 | 迈锐、洲明、三思同等档次或更高 |
| 1.4 | LED显示墙钢结构（装饰包边） | 刚材采用国标Q235，热镀锌，装饰包边采用拉丝不锈钢 | 15.4平方 | 迈锐、洲明、三思同等档次或更高 |
| 1.5 | 无缝高清矩阵切换器 | 可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持8×8路信号切换。 支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，提高系统灵活性，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 支持最大分辨率达到4Kx2K。 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 控制方式灵活，具有1路RS-232、1路RS-485、1路网口，支持外接面板控制接口。 支持音视频信号同步切换，切换响应速度快。 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。 支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，并且支持POC对外供电。 支持断电记忆功能，避免掉电后重复设置动作。 支持智能温控，控制矩阵风扇的运行； 含矩阵控制卡，输入输出卡，高清信号发送、接收器 | 1套 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |
| 1.6 | 机柜 | 高度：2000MM 宽度：600MM 深度：800MM 玻璃门 含PDU、散热风扇 | 1台 | 图腾、虎明、神州同等档次或更高 |
| 1.7 | LED控制电脑 | CPU：Intel i5-8500 内存：16GB 硬盘：1T 显卡：4GB独立显卡 显示器：23英寸LED显示器 | 1台 | 国产 |
| 2 | 智能中控系统 |
| 2.1 | 网络中控主机 | 处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ 存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash 串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 | 1套 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |
| 2.2 | 无线触摸屏 | 屏幕尺寸：9.7英寸电容式触 处理器：A5X 双核，1G 系统内存：1GB 存储容量：16GB、32GB、64GB 屏幕分辨率：2048x1536 摄像头：双摄像头（后置：500W像素） 续航时间：10小时左右，具体时间视使用环境而定。 WiFi功能：支持802.11a/b/g/n | 1台 | 苹果、华为、三星同等档次或更高 |
| 2.3 | 中控笔记电脑 | CPU：Intel i7-8565U 内存：8GB 硬盘：512G SSD 屏幕尺寸：14英寸 | 1台 | 联想、惠普、戴尔同等档次或更高 |
| 3 | 透明电子屏展示系统 |
| 3.1 | 55寸透明液晶屏 | 55寸透明显示屏 对比度 4000：1 最大分辨率为1920*1080(FHD) 长宽比：16：9 显示区域：1209*680mm 可视角度:全视角 透明度：19% | 3套 | 奚明、斯博锐意、彩渊同等档次或更高 |
| 4 | 音响扩声系统 |
| 4.1 | 吸顶扬声器 | 额定功率：40W 阻抗：8Ω 灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB 频率响应(-10dB)：90-20KHz 5．喇叭单元：8" x 1 1.5" x1 | 22只 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |
| 4.2 | 低音扬声器 | 阻抗：8Ω 频响：40Hz~2KHz 额定功率：500W 峰值功率：2000W 灵敏度：98dB/W/M 最大声压级（额定/峰值）：125dB/131dB 7.低音：15"低音×1 | 1只 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |
| 4.3 | 数字功放 | 额定输出功率：2×120W 输出阻抗：4~8Ω 输入灵敏度与阻抗：MIC1/2/3:±5mV/600Ω（非平衡输入）; AUX: 350mV/10KΩ, （非平衡输入） VCD: 350mV/10KΩ, （非平衡输入） EFFECTOR IN:350mV10KΩ（非平衡输入） 前置输出：EFFECTOR OUT:350mV/470Ω， AUDIO OUT:1V±50mV/470Ω 话筒音调：低频:±10dB at 100Hz，高频:±10dB at 10KHz 音乐音调：低频:±10dB at 100Hz，高频:±10dB at 10KHz 效果器参数： DELAY: 80ms-240ms; ECHO : 1-12，REPEAT: 0.1s-2s 频率响应：AUX,VCD：20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）， MIC：50HZ（±3dB）--16kHZ（±3dB） 信噪比：Mic:≥65dB，音乐：≥70dB 谐波失真：功放额定输出功率时的失真≤1% | 5台 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |
| 4.4 | 低音数字功放 | 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：700W×2 立体声/并联4Ω×2：1050W×2 立体声/并联2Ω×2：1500W×2 桥接8Ω：2100W 桥接4Ω：3000W 连接座：XLR 、TRS接口 电压增益 (@1KHz)：37.7dB 输入灵敏度：0dBu(1V) 输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 信噪比 (A计权)：≥100dB 阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 分离度 (@1KHz)：≥80dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 指示灯：电源 、保护、失真 | 1台 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |
| 4.5 | 调音台 | 单声道输入通道：8路 立体声输入通道：4组（8路单声道） 单声道插入通道：8路 单声道话筒接口幻像电源：+48V 输出通道：2路主输出;4路编组输出;2路辅助输出;2路CD/TAPE输出;2路效果输出;1路立体声耳机输出 频率响应：20~20KHz ±0.5dB 单声通道话筒到主输出最大增益：56dB±2dB 单声通道线路到主输出最大增益：36dB±2dB 立体声声通道线路到主输出最大增益：26dB±2dB 通道串音：<-90dB @ 1KHz 信噪比(计权)：≥83dB @ 1KHz 0dB 主输出通道最大平衡输出：25dB±1.5dB 主输出\编组最大非平衡输出：19dB±1.5dB 辅助最大非平衡输出：19dB±1.5dB CD/TAPE输最大非平衡输出：19dB±1.5dB 效果最大非平衡输出：19dB±1.5dB 耳机输出：12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω 通道间增益差：≤2dB 失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz | 1台 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |
| 4.6 | 音频处理器 | 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 采样率：48K 幻像供电：DC 48V 频率响应：20Hz-20KHz 总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 数/模动态范围(A-计权)：120dB 模/数动态范围(A-计权)：120dB 输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； 通道隔离度：1kHz，100dB 输入共模抑制：60Hz，80dB 最大输出电平：+24dBu，平衡 最大输入电平：+24dBu，平衡 | 1台 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |
| 4.7 | 无线话筒 | 频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 调制方式：宽带FM 频道数目：500个 频道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：100dB 最大频偏：±45KHz 频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 综合信噪比：105dB 综合失真：≤0.5% 工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 含4个桌面话筒支架，4个落地话筒支架 | 8套 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |
| 4.8 | 话筒天线 | 频率范围：550MHz～850MHz 极化方式：45° 增益：8dBi 半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5° 前后比：≥23dB 输入阻抗：50Ω 电压驻波比（VSWR）：≤2.0 交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º 上第一副瓣抑制：15dB 最大功率：50W 雷电保护：直流接地DC 接头类型：BNC | 4套 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |
| 4.9 | 电源时序器 | 额定输出电压 ：AC ~220V 50Hz 额定输出电流 ：30A 可控制电源 ：8路 每路动作延时时间 ：1秒 供电电源 ：VAC，220V 50/60Hz，30A 单路额定输出电源：16A | 2台 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |
| 4.10 | 移动音箱 | 功率：50W 频率响应：40Hz-18KHz 输入灵敏度：600MV±100MV 过载源电动势：≥1.4V 高音调节：≥6dB 低音调节：≥6dB 充电器工作电压：AC：110V-220V 充电电压：DC：14.5V 信噪比：70dB 负载阻抗：8Ω 喇叭单元：1＂×1+10＂×1 尺寸：不小于314×540×250mm 支持蓝牙播放 支持无线遥控控制 内置专业级无线话筒系统，支持手持/耳戴无线扩声 | 2台 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |
| 5 | 环境灯光控制系统 |
| 5.1 | 调光模块1 | 230V ±14% 50/60Hz单相（0.1A） 3 x DALI控制输出，每项都支持一套DALI群组（64 个通道） （共192个通道），包括诊断反向通道 诊断包括： • 光源故障报告 • 镇流器故障报告 • 每台镇流器开关输出的跟踪 • 设备在线/离线状态 • 3 x 20A馈通开关式电路（用于DALI镇流器市电电源） • 1 x 程控干接点AUX输入 • 内部DALI总线电源 | 3台 | 飞利浦、施耐德、ABB同等档次或更高 |
| 5.2 | 调光模块2 | 通信网关（来自DyNet RS485网络） 2 x RS485串行端口 - DyNet 3.75KV RMS光隔离（端口间） 程控消息过滤 DMX512接收并转换为DyNet（64通道） 程控逻辑控制器（64项任务） DyNet到DyNet II转换 由DyNet网络供电 | 6台 | 飞利浦、施耐德、ABB同等档次或更高 |
| 5.3 | 继电器模块 | 电源引线设计-等效12极接触器，每极都可通过DyNet网络进行单控。灵活安装-DIN导轨安装，可以安装在配 电盘内，为控制电路供电。 内置诊断功能-每条通道上电路运行时间 追踪，设备在线/离线状态显示。支持多种接线方案-控制单相，两相或三相，支持中性（星形）接线。 | 2台 | 飞利浦、施耐德、ABB同等档次或更高 |
| 5.4 | 电源模块 | 供应110-240V 50/60Hz单相（0.25A） 输出15V DC @ 1.5A (@ 230V电源)，15V DC @1.0A(@ 110V电源) 自动复位过载保护，自动热停机与防短路 DIN导轨外罩（断路器轮廓），6单位宽 使用触摸面板时可对DyNet DC供电形成补充 | 2台 | 飞利浦、施耐德、ABB同等档次或更高 |
| 5.5 | 调光面板 | 场效应技术-用户界面检测到用户靠近并 “唤醒”，开启洗墙照明，鼓励用户与之互动。 电容触控技术-平滑的玻璃材质能检测到 手指的移动并触发按钮动作。 两个组成模块-应用模块包含按钮，安装壳，电板和安装平板，这些组件能根据 装饰风格混合使用。通信模块包含所有 的逻辑与网络功能，能厂外预编程，在 选中组件后再进行调试。 隐形传感输入-内置光线传感器测量环境 亮度并调整洗墙效果。集成入系统后，内置温度传感器能自动调节空调。多种语言与图标镌刻选择-按钮刻字语言 包含英语，汉语与阿拉伯语。多种图标 模式，无需担忧语言障碍，特别适用于 酒店客用面板。多种边框与材质选择-能与所有装修装饰风格匹配。 | 5个 | 飞利浦、施耐德、ABB同等档次或更高 |
| 5.6 | 网关 | 存储容量大-设备能存储超大容量的项目文件，支持app进行自动配置。它能节省设置时间，并确保手机和电脑操控上的精确度。内置网页服务器-允许用户通过Network Hardware Checker 和System Roll Call 工具来检查系统设置。无需专业技能-内置时钟和时序管理器使用户能管理设备运行和任务时序，无需高级专业技能。 | 1台 | 飞利浦、施耐德、ABB同等档次或更高 |
| 5.7 | 控制软件 | 提供一个快速程控平台，使系统安装者和集成者 能够使用操作简便而直观的软件对照明控制调试进行快速跟踪。 用户可以从符合大多项目照明控制要求的多种预置程控模板中进行选择，然后进行必要的小幅调整，使系统功能更加完美。操作者还可在其指导下来执行逻辑序列，从而简化符合项目要求的照明控制系统交付过程 • 调试过程更快 • 程控更灵活 • 可通过图标控制菜单和调试模板 • 能够导入和导出数据 • 程控复制，便于在项目其它地方使用 • 更快的调试工具 • 自动生成项目文档 | 1套 | 飞利浦、施耐德、ABB同等档次或更高 |
| 5.8 | 辅材 | 包含完成本项目所需的电缆、插座、跳线等 | 1套 | 国产优质 |
| 6 | 多功能中岛区演示系统 |
| 6.1 | 高清激光投影机 | 分辨率：1920*1200 亮度：5500流明 画面比例：16:10 对比度20000:1 随机附件须包含投影幕布和投影机吊顶挂架 随机包含一键投屏设备一套 幕布显示尺寸为150英寸 | 1套 | 日立、EPSON、Acer同等档次或更高 |
| 6.2 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸:27英寸 屏幕比例:16:9 接口类型:HDMI VGA DP DVI 垂直可视角度:178° 面板类型:IPS 平均亮度:250cd/m^2 分辨率:2560*1440（2K） 水平可视角度:178° 灰阶响应时间:5毫秒 含壁装支架 内含高清播放器 | 2台 | 飞利浦、DELL、三星同等档次或更高 |
| 6.3 | 辅材 | 包含完成本项目所需的电缆、插座、跳线等 | 1套 | 国产优质 |
| 7 | 交流洽谈区设备 |
| 7.1 | 高清电视机 | 面板尺寸：≥50英寸； 分辨率：≥1920*1080； 显示比例：≥16：9； 对比度：≥4000：1； 亮度：≥400（cd/㎡） 含墙装支架 | 2台 | 创维、TCL、康佳同等档次或更高 |
| 7.2 | 多媒体显示终端授权软件 | 跨平台管理，终端支持双系统：WINDOWS操作系统和Android操作系统， B/S架构系统架构。 支持广域网/局域网，包括3G/4G/Wifi/Adsl/光纤等各种网络。支持终端包括但不限于广告机，查询机，一体机，网络高清播放器，拼接墙。 支持多媒体格式:图片，视频，音频，字幕，日期，时间，星期，天气，网页，文档，嵌套，Flash，RSS, 互动按钮。 终端管理：包括注册信息，IP信息、分组、分区域设置和管理，系统能对播放终端进行包括电源管理、IP管理、自动校时、终端远程升级、定时开关机等管理，播放器可断网、断电、来电自动恢复播放；系统对整个网络和各个播放端硬件、软件进行实时监控，包括网络连接状态、IP信息、播放端的状态、当前播放的节目节目信息，管理员可远程实时截取播放端屏幕分析，确保播放准确安全；支持服务器和编辑主机的管理及设置，终端自动注册； 权限管理：系统具有管理员、审核员、操作员三级权限，管理员权限最高，可添加用户、分配权限，审核员可对操作员制作的节目和播表进行审核并批准发布，操作员可编辑节目和播表。支持用户，角色，分组。 多显示模式编辑：适应4：3、3：4、16：9、9：16、1：1等多种显示模式，并且可自行输入显示分辨率，以适应拼接墙、LED等显示设备 支持嵌套（容器）功能：某一区域混合多种文件进行播放，可混合播放的文件包括视频、图片、PPT、Flash。 图片预览功能：默认自动播放，有人触摸时，可以滑动图片查看。并支持触摸设备上的互动浏览 office文档功能：可直接将office文件（word、excel、ppt、pdf等）上传发布，无需转换为txt文本或网页，并支持触摸设备上的互动浏览； U盘导入和导出：支持U盘导入和导出节目，以便于网络离线状态更新播放列表； 多时段定时开关机功能：可结合硬件描述多时间开关屏功能，以满足用户在工作时间发布，休息时间关闭的需求 | 1套 | IDS、清鹤、imworod同等档次或更高 |
| 7.3 | 辅材 | 包含完成本项目所需的电缆、插座、跳线等 | 1套 | 国产优质 |
| 8 | 头脑风暴区会议设备 |
| 8.1 | 高清电视机 | 面板尺寸：≥65英寸； 分辨率：≥1920*1080； 显示比例：≥16：9； 对比度：≥4000：1； 亮度：≥400（cd/㎡） 含墙装支架 | 1台 | 创维、TCL、康佳同等档次或更高 |
| 8.2 | 网络交换机 | 24端口千兆交换机，含1对千兆单模模块（含外网无线覆盖） | 2套 | 国产 |
| 8.3 | 辅材 | 包含完成本项目所需的电缆、插座、跳线等 | 1套 | 国产优质 |