附   录G

竞争性谈判/询价文件

上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

单位/公司：

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

采购实施部门

2019 年 9 月  4 日

| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 |
| --- | --- |
| 以下由客服公司采购实施部门组织填写 |
| 采购实施部门联系人 | 王静 | 联系地址 | 上海市闵行区江川东路100号 |
| 联系电话 | 18019195098 | E-Mail | wangjing3@comac.cc |
| 项目名称 | 商飞大学场地改造（设备采购） |
| 供应商资质要求 | 1. 供应商应具备会议培训设备的配置、销售、代理的营业资格； 2. 供应商应提供原厂关于本项目的授权文件。 |
| 供应商能力要求 | 1. 供应商应具备会议培训相关设备的配置、销售、代理、安装、调试、维保能力。 2. 供应商应在本项目所涉及领域具有丰富经验并提供相应证明。 |
| 项目技术要求 | 相关设备技术参数详见报价附件清单备注。 |
| 项目进度要求 | 本项目质保、付款、交付等要求，详见附件 |
| 响应文件送达截止时间 | 2019年 9 月 10 日 |
| 附录 | □详细技术要求 | □√报价单 | □报价文件编制要求 | □其他 |

| 以下由报价供应商填写（盖章） |
| --- |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 |
| 联系人 |  | 联系地址 |  |
| 联系电话 |  | E-Mail |  |
| 资质文件 （复印件应加盖单位公章，带*号的为必备材料） | （一）基本证照 |
|  | □营业执照* □组织机构代码证* □税务登记证* 或□“三证合一”证书 | □法人代表授权书* | □代理资质证书 |
|  | （一）财务资料 |
|  | □银行基本账户开户许可证* | □经审计的年度财务报表 |  |
|  | □资信证明*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 |  |
|  | （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件 |
|  | □批准文件 |  |  |
|  | （四）能力证明资料 |
|  | □相关领域的资质文件* | □行业资质证书 | □质量体系认证 |
|  | □拟派出项目组成员的资质文件 | □以往类似项目的合同 或验收报告 | □成功案例 |
| 资质情况说明 |  |

| 质量能力说明 |  |
| --- | --- |
| 技术方案说明 |  |
| 交付时间（天） |  |
| 报价 | 人民币 （大写） |
| 附录 | □项目技术方案 | □其他说明资料 |
| 注：盖章后随附录密封送达采购联系人并自留盖章版扫描件。 |

会议培训设备报价清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 计量单位 | 数量 | 布置方案 | 推荐品牌 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 蓝牙话筒 | 频响范围：60HZ-20KHZ 蓝牙版本：4.0及以上 连接距离：7米及以上 指向性：心型 信噪比：-87db 电源：充电方式 | 只 | 1 | 323普通教室1只 | 联想、飞利浦、索爱同等档次或更高 |  |
| 1.2 | 桌面话筒 | 换能方式：电容式 指向性：心形指向性 频率响应：20Hz-18KHz 输出阻抗：75Ω，平衡 灵敏度：-40dB±2dB 动态范围：109dB, 1KH at max spl 信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa 供电电压：DC3V/幻象48V 开关：电子轻触 咪杆长度：410mm | 套 | 11 | 326教室1套。 403会议室10套 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |  |
| 1.3 | 专业音箱 | 阻抗：8Ω 频响：60Hz~20KHz 额定功率：200W 峰值功率：800W 灵敏度：96dB/W/M 最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 覆盖角度：(H)80°(V)60° 高音：1.4"压缩高音单元×1 低音：8"低音×1 | 只 | 4 | 326教室2只、403会议室2只 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |  |
| 1.4 | 专业功放 | 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W 连接座：XLR 、TRS接口 电压增益 (@1KHz)：34.4dB 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 信噪比 (A计权)：≥90dB 阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 分离度 (@1KHz)：≥80dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 指示灯：电源 、保护、失真 | 台 | 2 | 326教室1台、403会议室1台 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |  |
| 1.5 | 调音台 | 麦克风输入：8路（6个卡侬接口、2个卡侬/单插立体声混合接口） 线路输入：2路立体声通道，RCA输入接口 输出通路：10路输出（4路编组,6.5单插接口输出;4路辅助,6.5单插接口输出;1路立体声监听,6.5单插接口输出;1路主输出卡侬/6.5单插接口） 监听：一组立体声监听输出 /一个耳机监听输出 ，6.5单插接口 USB接口：接U盘播放和录音 推子：13个60mm行程精密推子 FX效果器：24位DSP效果器，100种预设效果 USB声卡端口：支持电脑录音/播放，通过CH11/12通道回放 | 台 | 2 | 403会议室1台、326教室1台 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |  |
| 1.6 | 反馈抑制器 | 输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 输入阻抗：平衡：20KΩ 输出阻抗：平衡：100Ω 共模拟制比：>70dB(1KHz) 输入范围：≤+20dBu 频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 信噪比：≥98dB@1KHz0dBu 失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度：>80dB(1KHz) 啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 滤波器：独立24个每通道 最小带宽：1/27th Octave 最大带宽：1/14th Octave 频率分辨率：0.5Hz 啸叫寻找时间：0.1—0.5S整机功耗：5W | 台 | 2 | 326教室1台、403会议室1台 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |  |
| 1.7 | 无线话筒 | 频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 调制方式：宽带FM 频道数目：500个 频道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：100dB 最大频偏：±45KHz 频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 综合信噪比：105dB 综合失真：≤0.5% 工作距离：约100m | 套 | 4 | 326教室2套、403会议室2套 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |  |
| 1.8 | 随身话筒 | 频率范围：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 三段 共500个频率 振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 频道数目：500个 频率响应：50Hz-18KHz (±2dB) 有效使用距离：空旷50米 频道间隔：250 KHz 载波稳定度：±5PPm≤10KHz 假象干扰比：>80dB 信号杂讯比：>105dB(1KHz-A) 灵敏度：-105dBm(12dB S/N AD) 总谐波失真：0.5% (ref. ±40KHz deviation. 1KHz tone) 静音方式：静音及音码锁定回路 | 套 | 2 | 326教室2套 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |  |
| 1.9 | 电源时序器 | 频率范围：640-690Mhz 740-790Mhz 807-830MHz三段，共500个频率。 振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 额定输出电压：AC~220V50Hz 额定输出电流：30A 可控制电源：8路 每路动作延时时间：1秒 供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 单路额定输出电源：10A | 台 | 2 | 326教室1台、403会议室1台 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |  |
| 1.10 | 机柜 | 高度：1200MM 宽度：600MM 深度：600MM 玻璃门 含PDU、散热风扇 | 台 | 2 | 326教室1台、403会议室1台 | 图腾、虎明、神州同等档次或更高 |  |
| 1.11 | 线缆 | 包含完成本项目所需的电缆。 | 套 | 2 | 326教室1套、403会议室1套 | 国产优质 |  |
| 1.12 | 激光投影机 | 激光光源使用期限：20000小时及以上激光二极管 标准分辨率：1920×1200及以上（画面比例16：10） 亮度：6000流明及以上 对比度：20000:1及以上 具有±20°水平、垂直梯形校正 接口类型：VGA输入、VGA输出、HDMI、DVI、CVBS、LAN、RS232、USB-A、USB-B 运行噪音不超过50dB 可采用360°旋转和纵向模式 | 台 | 1 | 326教室1台 | 日立、松下、索尼同等档次或更高 |  |
| 1.13 | 投影幕布 | 尺寸：150寸电动幕布 幕布比例：16:10 | 个 | 1 | 326教室1个 | 国产优质 |  |
| 1.14 | 投影机无线终端 | 无线HDMI高清3D影音传输器分为两部分，含接收器和传送器。 支持可以传输高清画面，支持次世代功放，支持5.1或7.1声道的音响。 | 台 | 1 | 326教室1台 | Zinwell、wePresent、宝疆或同等品牌 |  |
| 1.15 | 智能会议平板 | 分辨率 3840(H)×2160(V) 对比度 1200：1 可视角度水平 178°，垂直178° 寿命≥30000 小时。 支持无线传屏。 85寸及以上OLED屏。 视频解码支持 HEVC（H.265）MP@Level5.0 High-tier 处理核心高清智能引擎双核 1.2Ghz，四核图形加速芯片智能操作系统 Android 5.1 存储容量 32G ROM 系统内存 2G RAM 。 超薄插拔式 Intel Core 系列模块化电脑 CPU Intel Core i5及以上，内存 DDR4 8G及以上，固态硬盘 128G及以上，核显 Intel HD Graphics，集成高清晰立体音效声卡，集成10/100/1000M 自适应网卡。 | 台 | 1 | 403会议室1台 | MAXHUB、SMART、魔屏同等档次或更高 |  |
| 1.16 | 视频会议设备（含2个摄像头） | 摄像头性能水平分辨率1920×1200 视像分辨率1080P 最低照度7lux 支持视频输入接口1×HD-VI/DVI 1×HDMI/DVI（HDMI支持音频输入）1×VGA/YPbPr 支持视频输出接口2×HDMI/DVI（HDMI支持音频输出） 1×VGA/YPbPr 支持音频输入接口1×卡侬头（XLR） 2×RCA 1×阵列麦克风接口HD-AI 1×HDMI（支持音频输入） 支持音频输出接口4×RCA 2×HDMI（支持音频输出） 支持网络接口2×10/100/1000M LAN 1×Wi-Fi（内置） 1×PSTN 控制接口2×USB 2.0 视频输入：2路 | 台 | 1 | 403会议室1台 | 华为、思科、宝利通同等档次或更高 |  |
| 1.17 | 音频处理器 | 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 采样率：48K 幻像供电：DC 48V 频率响应：20Hz-20KHz 总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 数/模动态范围(A-计权)：120dB 模/数动态范围(A-计权)：120dB 输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； 通道隔离度：1kHz，100dB 输入共模抑制：60Hz，80dB 最大输出电平：+24dBu，平衡 最大输入电平：+24dBu，平衡 | 台 | 1 | 403会议室1台 | CRX、ITC、声浪同等档次或更高 |  |
| 报价合计： |
| 备注说明： 1. 要求报最终结算价（含运费、包装费、安装调试费、税费等一切相关费用）； 2. 要求提供原厂关于本项目的授权文件； 3. 可执行交货期，要求合同签署完毕后20日历日完成交货； 4. 要求报价公司明确对产品售后服务的承诺，要求1年质保期； 5. 开具增值税专用发票； 6. 报价文件加盖公章； 7. 交货地点是上海市闵行区江川东路100号； 8．付款方式，验收合格支付95%，质保期结束支付5%。 |