上海飞机客户服务有限公司

房屋维修服务单项清单

|  | 名称 | 做法描述（若无做法描述,则按常规做法维修到位） | 单位 | 预估工程量 | 综合单价 | 总价 | 自报材料品牌 | 参考品牌（无参考品牌的项目请应征单位自报国内或中外合资中等品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方工程 |
| 1 | 挖槽 三类 |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 就地回填土 夯实 |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
| 砌筑工程 |
| 3 | 新砌轻质砖块 墙厚200混合砂浆 M5.0 |  | m2 | 2 |  |  |  | 同莱 |
| 4 | 新砌1砖墙（混水）统一砖 混合砂浆 M5.0 |  | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 金属工程 |
| 5 | 新装及调换角钢晒衣架角钢 50*5 |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢管扶手 直管栏杆 |  | m | 10 |  |  |  | 304 |
| 7 | 新做窗铁栅 不锈钢 方管 |  | m2 | 10 |  |  |  | 304 |
| 8 | 新做管子铅丝网围墙铁丝网（4cm）12# |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢包边4mm～5mm厚 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 木装修工程 |
| 9 | 新做吊平顶基层（明架）T型龙骨（上人型）500*500 |  | m2 | 1 |  |  |  | 拉法基 |
| 10 | 新做吊平顶面层 纸面石膏板 |  | m2 | 5 |  |  |  | 杰森 |
| 11 | 新做吊平顶面层 扣板铝合金板 |  | m2 | 5 |  |  |  | 和帝 |
| 12 | 新做吊平顶面层 扣板PVC板 |  | m2 | 5 |  |  |  | 连扣 |
| 13 | 修补或拆换吊平顶面层 扣板 铝合金板 |  | m2 | 5 |  |  |  | 和帝 |
| 14 | 修补或拆换吊平顶面层 扣板 PVC条板 |  | m2 | 5 |  |  |  | 连扣 |
| 15 | 平顶开灯洞 非金属面 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c75系列 |  | m2 | 5 |  |  |  | 铭钢 |
| 17 | 新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c100系列 |  | m2 | 5 |  |  |  | 铭钢 |
| 18 | 新做隔墙木墙筋 木料50*75 |  | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 新做墙裙墙筋 细木工板 |  | m2 | 5 |  |  |  | 千年舟 |
| 20 | 隔音棉 玻璃棉 厚50 |  | m2 | 5 |  |  |  | 多彩 |
| 21 | 新做隔墙和墙裙面层 12mm夹板 镶贴 |  | m2 | 5 |  |  |  | 声达 |
| 22 | 新做隔墙和墙裙面层 纸面石膏板 单层 |  | m2 | 5 |  |  |  | 杰森 |
| 23 | 新做隔墙和墙裙面层 纸面石膏板 双层 |  | m2 | 5 |  |  |  | 杰森 |
| 24 | 吊顶纸面石膏板 双层 更换（9.5厘） |  | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 25 | 玻纤吸音板更换 |  | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 26 | 新做装饰面层 防火板密铺 |  | m2 | 1 |  |  |  | 声达 |
| 27 | 门框包金属面 木龙骨细木工板基层 不锈钢面 |  | m2 | 1 |  |  |  | 不锈钢304 |
| 28 | 新做门窗贴脸 实木制作安装 80以内 |  | m2 | 3 |  |  |  |  |
| 29 | 新做筒子板 双层细木工板（无樘子）镶铲口 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 新做窗台板 实木 硬木 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 屋面工程 |
| 31 | 改性沥青防水卷材（APP） |  | m2 | 10 |  |  |  | 月星 |
| 32 | 硬质聚氯乙烯PVC矩形水管 100*75mm |  | m | 5 |  |  |  | 伟星、米兰 |
| 33 | 硬质聚氯乙烯PVC矩形水斗 4″ |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 屋面广场砖 100mm*100mm敷设 |  | m2 | 3 |  |  |  |  |
| 35 | 屋顶防水处理 |  | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 36 | 水管等橡塑保温 |  | m2 | 3 |  |  |  |  |
| 37 | 水管等橡塑保温层外铝板包边 |  | m2 | 3 |  |  |  |  |
| 38 | 雨污水落水管 75mm |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 39 | 落水管 直径100mm |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 40 | 室内柱白玻璃板包饰 |  | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 室内柱不锈钢包边 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 走廊吊顶隔栅油漆 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 粉刷工程 |
| 43 | 新增粉水泥黄沙粉刷墙柱面、彩牌、栏杆墙粉光 水泥砂浆1:3 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 修理粉水泥黄沙粉刷墙柱面、彩牌、栏杆墙粉光 水泥砂浆1:3 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 混合砂浆粉刷 新粉 混合砂浆 1:1:6 |  | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 46 | 混合砂浆粉刷 修补 混合砂浆 1:1:6 |  | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 墙柱面瓷砖 200×300 新铺 水泥砂浆1:3 |  | m2 | 5 |  |  |  | 佛山 |
| 48 | 墙柱面瓷砖（密铺）50×200 修补 水泥砂浆1:3 |  | m2 | 5 |  |  |  | 佛山 |
| 楼地面工程 |
| 49 | 碎石垫层 干铺无砂 |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 水泥砂浆 砼散水一次抹面 水泥砂浆 1:1 |  | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | 地面分仓缝 |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 52 | 砼明沟 现浇现拌砼（5-40）C30 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 53 | 铺贴地砖 600mm*600mm楼地面 水泥砂浆 1:2 |  | m2 | 5 |  |  |  | 佛山 |
| 54 | 铺贴地砖 600mm*600mm楼地面 水泥砂浆 1:2 |  | m2 | 5 |  |  |  | 冠军 |
| 55 | 铺贴地砖 300mm*300mm楼地面 水泥砂浆 1:2 |  | m2 | 5 |  |  |  | 佛山 |
| 56 | 铺贴地砖 300mm*300mm楼地面 水泥砂浆 1:2 |  | m2 | 5 |  |  |  | 冠军 |
| 57 | 铺贴微晶石 600mm*600mm楼地面 水泥砂浆 1:2 |  | m2 | 5 |  |  |  | 佛山 |
| 58 | 铺贴墙砖 300mm*450mm楼梯地面 水泥砂浆 1:2 |  | m2 | 5 |  |  |  | 佛山 |
| 59 | 铺贴墙砖 300mm*450mm楼梯地面 水泥砂浆 1:2 |  | m2 | 5 |  |  |  | 冠军 |
| 60 | 铺贴地砖 楼梯地面 水泥砂浆 1:2（含保护措施费） |  | m2 | 5 |  |  |  | 佛山 |
| 61 | 铺贴地砖 踢脚线 水泥砂浆1:2 |  | m | 5 |  |  |  | 佛山 |
| 62 | 铺贴面砖 300*200mm 水泥砂浆 1:2 |  | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 63 | 铺贴地砖 300mm*500mm 水泥砂浆 1:2 |  | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 64 | 铺贴地砖 300mm*600mm 水泥砂浆 1:2 |  | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 65 | 玻化砖600*600铺贴 | 应采用专用黏结剂施工 | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 66 | 卫生间淋浴房拆装 |  | 间 | 1 |  |  |  |  |
| 67 | 室内木质踢脚线 |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 68 | 公共部位瓷砖踢脚线 |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 69 | 新做木地板地隔栅 30*45 @300 |  | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 70 | 复合地板 新铺 |  | m2 | 10 |  |  |  | 汇丽、美丽岛 |
| 71 | 地毯清洗 |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 72 | 浅灰色地坪地砖（不含防水维修） | 原有地面砖、粘接层拆除；新砖铺贴。 | m2 | 5 |  |  |  | 斯米克 D11260KPPO |
| 73 | 深灰色地坪地砖（不含防水维修） | 原有地面砖、粘接层拆除；新砖铺贴。 | m2 | 5 |  |  |  | 斯米克 D11260KPPO |
| 74 | 米色地坪地砖（不含防水维修） | 原有地面砖、粘接层拆除；新砖铺贴。 | m2 | 5 |  |  |  | 斯米克 DF0360KPPO |
| 75 | 白色地坪地砖（不含防水维修） | 原有地面砖、粘接层拆除；新砖铺贴。 | m2 | 5 |  |  |  | 斯米克 D010COLPPO |
| 76 | 咖啡色地坪地砖（不含防水维修） | 原有地面砖、粘接层拆除；新砖铺贴。 | m2 | 5 |  |  |  | 斯米克 D81360KPPO |
| 77 | 地面实木地板 | 原有木地板拆除，基层修理，新木地板铺设。 | m2 | 5 |  |  |  | 实木免漆地板 |
| 78 | 地面方块地毯（灰色） | 原有地毯拆除，地面基层清理修理，地毯铺设。 | m2 | 10 |  |  |  | 中联500*500灰色方块地毯 |
| 79 | 地面方块地毯（米色） | 原有地毯拆除，地面基层清理修理，地毯铺设。 | m2 | 10 |  |  |  | 中联500*500米色方块地毯 |
| 80 | 地面满铺地毯（米色） | 原有地毯拆除，地面基层清理修理，地毯铺设。 | m2 | 10 |  |  |  | 中联米色满铺地毯 |
| 81 | 地面方块地毯（静电植绒） | 原有地毯拆除，地面基层清理修理，地毯铺设。 | m2 | 10 |  |  |  | 思乐500*500静电植绒地毯 |
| 82 | 地面磁性PVC地板 | 原有地毯拆除，地面基层清理修理，地毯铺设。 | m2 | 10 |  |  |  | 600*600磁性PVC地板 |
| 83 | 地面防水 | 原有地面基层清理、修补，防水施工，防水保护层找平。 | m2 | 10 |  |  |  | JS复合型防水 |
| 84 | 地面OA网络架空板 | 原有地毯拆除，架空地板更换，恢复拆除地毯。 | m2 | 10 |  |  |  | 500*500网络地板 |
| 85 | 地面防静电地板 | 原有地毯拆除，架空地板更换，恢复拆除地毯。 | m2 | 10 |  |  |  | 600*600防静电地板 |
| 86 | 地面环氧地坪 | 环氧地面清理修补，涂刷。 | m2 | 5 |  |  |  | 环氧地面 |
| 87 | 地面复合大理石 | 原有大理石拆除，新铺大理石，清理打磨。 | m2 | 5 |  |  |  | 800*800库德罗复合大理石 |
| 88 | 地面复合大理石（条形拼花） | 原有大理石拆除，新铺大理石，清理打磨。 | m2 | 5 |  |  |  | 300*800库德罗+佐卡伊复合大理石 |
| 89 | 地面大理石（门槛石） | 原有大理石拆除，新铺大理石，清理打磨。 | m2 | 5 |  |  |  | 法国灰大理石 |
| 90 | 地面大理石（窗台板） | 原有大理石拆除，新铺大理石，清理打磨。 | m2 | 5 |  |  |  | 米黄大理石 |
| 墙面工程 |
| 91 | 木纹墙面砖（不含防水维修） | 原有墙面砖、粘接层拆除；新砖铺贴。 | m2 | 1 |  |  |  | 斯米克 M19060KPPO（300*60） |
| 92 | 米色墙面砖（不含防水维修） | 原有墙面砖、粘接层拆除；新砖铺贴。 | m2 | 1 |  |  |  | 斯米克 DF0360KPPO |
| 93 | 墙面干挂大理石（不含钢架） | 拆除原有大理石，更换新大理石。 | m2 | 1 |  |  |  | 600*900巴卡啦复合大理石（根据现场尺寸） |
| 94 | 墙面干挂大理石（不含钢架） | 拆除原有大理石，更换新大理石。 | m2 | 1 |  |  |  | 600*900巴卡啦复合大理石（根据现场尺寸） |
| 95 | 墙面干挂大理石（不含钢架） | 拆除原有大理石，更换新大理石。 | m2 | 1 |  |  |  | 600*900贵州木纹大理石 （根据现场尺寸） |
| 96 | 墙面干挂大理石（不含钢架） | 拆除原有大理石，更换新大理石。 | m2 | 1 |  |  |  | 500*800意大利木纹大理石（根据现场尺寸） |
| 97 | 墙面干挂大理石（不含钢架） | 拆除原有大理石，更换新大理石。 | m2 | 1 |  |  |  | 900*1200帝王米黄大理石（根据现场尺寸） |
| 98 | 墙面湿贴大理石（不含防水） | 拆除原有大理石，清理基层，更换新大理石（大理石保护）。 | m2 | 1 |  |  |  | 900*1200新爵士白大理石（根据现场尺寸） |
| 99 | 墙面玻璃马赛克（不含防水） | 拆除原有大理石，更换新大理石。 | m2 | 1 |  |  |  | 300*300蓝色玻璃马赛克（15*15颗粒，月新牌） |
| 100 | 墙面砖踢脚线 | 原有墙面砖踢脚线、粘接层拆除；新踢脚线铺贴。 | m | 1 |  |  |  | 120高玻化砖踢脚线 |
| 101 | 墙面海洁布 | 原有海洁布拆除，墙面基层清理，内墙腻子批嵌，海洁布铺贴，表面乳胶漆。 | m2 | 5 |  |  |  | 82903走道海洁布 |
| 102 | 墙面海洁布 | 原有海洁布拆除，墙面基层清理，内墙腻子批嵌，海洁布铺贴，表面乳胶漆。 | m2 | 5 |  |  |  | 82908房间海洁布 |
| 103 | 墙面乳胶漆 | 原有乳胶漆铲除，墙面基层清理，内墙腻子批嵌，表面乳胶漆。 | m2 | 5 |  |  |  | 多乐士 |
| 104 | 墙面墙纸 | 原有墙纸拆除，墙面基层清理，内墙腻子批嵌封基膜，墙纸铺贴。 | m2 | 5 |  |  |  | 3084、505纸基墙纸 |
| 105 | 墙面墙纸 | 原有墙纸拆除，墙面基层清理，内墙腻子批嵌封基膜，墙纸铺贴。 | m2 | 5 |  |  |  | 无纺布基墙纸 |
| 106 | 墙面木饰面 | 原有木饰面拆除，基层修补，新木饰面安装。 | m2 | 1 |  |  |  | 15厚樱桃木饰面 |
| 107 | 墙面木踢脚线 | 原有木踢脚线拆除，基层修补，新木踢脚线安装。 | m | 1 |  |  |  | 15厚樱桃木饰面 |
| 108 | 墙面不锈钢饰面 | 原有不锈钢拆除，基层修补，新不锈钢饰面安装。 | m2 | 1 |  |  |  | 1.2mmSUS304镜面不锈钢 |
| 109 | 12mm钢化玻璃隔断 | 原有玻璃隔断、玻璃压条拆除，新玻璃隔断，压条安装。 | m2 | 1 |  |  |  | 12mm钢化清玻璃 |
| 110 | 12mm钢化玻璃隔断 | 原有玻璃隔断、玻璃压条拆除，新玻璃隔断，压条安装。 | m2 | 1 |  |  |  | 12mm钢化烤漆玻璃 |
| 111 | 8mm钢化烤漆玻璃 | 原有玻璃、玻璃压条拆除，新玻璃，压条安装。 | m2 | 1 |  |  |  | 8mm钢化烤漆玻璃 |
| 112 | 8mm钢化烤漆玻璃饰面 | 原有玻璃、玻璃压条拆除，新玻璃，压条安装。 | m2 | 1 |  |  |  | 8mm钢化超白烤漆玻璃 |
| 113 | 墙面镜子玻璃 | 原有镜子拆除，基层清理修补，新镜子安装（含20宽不锈钢边框） | m2 | 1 |  |  |  | 6mm防潮银镜 |
| 114 | 墙面玻纤吸音软包 | 原有软包拆除，基层清理、修补，软包饰面安装。 | m2 | 1 |  |  |  | 25mm玻纤吸音软包（天宇） |
| 115 | 墙面玻纤扩散型吸音板 | 原有软包拆除，基层清理、修补，软包饰面安装。 | m2 | 1 |  |  |  | 35+35凹凸型玻纤吸音板（天宇） |
| 116 | 条形木质吸音板 | 原有吸音板拆除，基层清理、修补，吸音板饰面安装。 | m2 | 1 |  |  |  | 18mm*200宽条形木质吸音板 |
| 天花工程 |
| 117 | 天花硅盖板吊顶 | 原有硅盖板拆除，更换新硅盖板。 | m2 | 1 |  |  |  | 600*600天星光面明架硅钙板（天宇） |
| 118 | 天花硅盖板吊顶 | 原有硅盖板拆除，更换新硅盖板。 | m2 | 1 |  |  |  | 600*600天星毛面面明架硅钙板（天宇） |
| 119 | 天花硅盖板吊顶 | 原有硅盖板拆除，更换新硅盖板。 | m2 | 1 |  |  |  | 600*1200小孔暗架硅钙板（天宇） |
| 120 | 天花硅盖板吊顶 | 原有硅盖板拆除，更换新硅盖板。 | m2 | 1 |  |  |  | 600*1200光面暗架硅钙板（天宇） |
| 121 | 天花硅盖板吊顶 | 原有硅盖板拆除，更换新硅盖板。 | m2 | 1 |  |  |  | 600*1200穿孔条形玻纤复合硅钙板（天宇） |
| 122 | 天花普通石膏板吊顶 | 原有石膏板拆除，更换新石膏板，天花内墙腻子批嵌，乳胶漆饰面。 | m2 | 1 |  |  |  | 双层9.5mm普通纸面石膏板、多乐士乳胶漆 |
| 123 | 天花防潮石膏板吊顶 | 原有石膏板拆除，更换新石膏板，天花内墙防潮腻子批嵌，防潮乳胶漆饰面。 | m2 | 1 |  |  |  | 双层9.5mm防潮纸面石膏板、多乐士防潮乳胶漆 |
| 124 | 天花条形铝扣板吊顶 | 原有铝扣板拆除，更换新铝扣板。 | m2 | 1 |  |  |  | 300*1200*0.8烤漆暗架铝板（乐思龙） |
| 125 | 天花不锈钢饰面 | 原有不锈钢饰面拆除，更换新不锈钢饰面板（含基层). | m2 | 1 |  |  |  | 1.2mmSUS304茶色拉丝不锈钢 |
| 126 | 天花木质穿孔吸音板 | 原有吸音板拆除，更换新吸音板。 | m2 | 1 |  |  |  | 18mm*200宽木质条形吸音板 |
| 127 | 天花格栅形铝格栅吊顶 | 原有铝格栅拆除，更换新铝格栅。 | m2 | 1 |  |  |  | 10*50*0.6格栅型铝吊顶（200*200方孔，黑色烤漆） |
| 128 | 天花条形铝格栅吊顶 | 原有铝格栅拆除，更换新铝格栅。 | m | 1 |  |  |  | 20*80*0.6条型铝吊顶（黑色烤漆间距） |
| 129 | 天花条形铝格栅吊顶 | 原有铝格栅拆除，更换新铝格栅。 | m | 1 |  |  |  | 20*80*0.6条型铝吊顶（白色烤漆间距） |
| 130 | 天花条形铝格栅吊顶 | 原有铝格栅拆除，更换新铝格栅。 | m | 1 |  |  |  | 60*150*0.8条型铝吊顶（白色烤漆） |
| 131 | 灯光膜 | 原有灯光膜拆除，更换新灯光膜 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 门及门锁工程 |
| 132 | 木饰面门锁 | 木饰面门锁更换 | 把 | 1 |  |  |  | GMT |
| 133 | 木饰面门合页 | 木饰面门合页更换 | 个 | 1 |  |  |  | GMT |
| 134 | 木饰面门填的插销 | 木饰面门填的插销更换 | 付 | 1 |  |  |  | GMT |
| 135 | 木饰面单开门 | 木饰面门更换 | m2 | 1 |  |  |  | 樱桃木饰面，尺寸根据现场 |
| 136 | 木饰面双开门 | 木饰面门更换 | m2 | 1 |  |  |  | 樱桃木饰面，尺寸根据现场 |
| 137 | 木饰面门吸 | 木饰面门吸更换 | 个 | 1 |  |  |  | GMT |
| 客房墙面工程 |
| 138 | 卫生间墙面石材 | 卫生间墙面石材更换 | m2 | 1 |  |  |  | 钻石米黄、宝丽雅、白玉兰、欧亚米黄，尺寸600*600 |
| 139 | 挡水条 | 卫生间挡水条 | m2 | 1 |  |  |  | 金世纪米黄 |
| 140 | 迷你吧台、洗手台台面 |  | m2 | 1 |  |  |  | 黑爵士台面 |
| 141 | 客服墙砖 |  | m2 | 1 |  |  |  | 亚细亚 尺寸300*600 |
| 142 | 客服墙砖 |  | m2 | 1 |  |  |  | 大唐合盛 尺寸300*600 |
| 143 | 客房墙纸 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 144 | 餐厅墙砖 |  | m2 | 1 |  |  |  | 尺寸600*600 |
| 客房地面工程 |
| 145 | 阳台地面青石板 | 阳台地面 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 146 | 簇绒地毯 | 客房内满铺毯更换拆除及安装 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 147 | 印花地毯 | 客房内满铺毯更换拆除及安装 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 148 | 块毯 | 简装区办公室块毯拆除及安装 | m2 | 1 |  |  |  | 尺寸600*600 |
| 149 | 木地板 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 150 | 客房地砖 |  | m2 | 1 |  |  |  | 亚细亚 尺寸300*600 |
| 151 | 客房地砖 |  | m2 | 1 |  |  |  | 大唐合盛 尺寸300*600 |
| 152 | 餐厅地砖 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 客房天花工程尺寸600*600 |
| 153 | 铝扣板天花 |  | m2 | 1 |  |  |  | 尺寸600*600 |
| 154 | 矿棉板 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 客房洁具及五金 |
| 155 | 皂液盒 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 156 | 厕纸架 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 157 | 淋浴房内三角架 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 158 | 剃须镜 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 159 | 门锁 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 160 | 蹲便器感应器 |  | 只 | 1 |  |  |  | 品牌科勒，型号744 |
| 161 | 台下脸盆 |  | 只 | 1 |  |  |  | 品牌科勒，型号K2889-T |
| 162 | 混合水龙头 |  | 只 | 1 |  |  |  | 品牌科勒，型号8657 |
| 163 | 淋浴混合水龙头 |  | 只 | 1 |  |  |  | 品牌科勒，型号72704-B4 |
| 164 | 座便器马桶 |  | 只 | 1 |  |  |  | 品牌科勒，型号3998 |
| 门窗工程 |
| 165 | 安装彩钢门 平开门 |  | m2 | 5 |  |  |  | 上海意达 |
| 166 | 安装彩钢门 平开门（断桥隔热） |  | m2 | 5 |  |  |  | 山东裕阳 |
| 167 | 彩钢窗 平开窗（断桥隔热） |  | m2 | 5 |  |  |  | 山东裕阳 |
| 168 | 安装无框玻璃门 大门夹 单层12mm |  | m2 | 5 |  |  |  | 耀华玻璃 |
| 169 | 安装卷帘门 封闭式 |  | m2 | 5 |  |  |  | 步阳 |
| 170 | 新装玻璃门拉手 坚臂拉手 |  | 副 | 1 |  |  |  | 固力 |
| 171 | 新装单扇防火木门 |  | 副 | 1 |  |  |  |  |
| 172 | 新装双扇防火木门 |  | 副 | 1 |  |  |  |  |
| 173 | 新装木门扇拉手 300以内 |  | 副 | 1 |  |  |  |  |
| 174 | 新装钢门锁 执手锁 |  | 副 | 1 |  |  |  |  |
| 175 | 新装木门锁 执手锁 |  | 副 | 1 |  |  |  |  |
| 176 | 锁芯更换 |  | 副 | 1 |  |  |  |  |
| 177 | 地弹簧铰链 安装 GMTN-222 |  | 副 | 1 |  |  |  | GMT |
| 178 | 新装无框玻璃门锁 |  | 副 | 1 |  |  |  | GMT |
| 179 | 闭门器 新装 |  | 只 | 1 |  |  |  | 皇冠 |
| 180 | 疏散指示牌安装 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 181 | 室内安全玻璃隔断拆除 12mm |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 182 | 室内安全玻璃隔断安装 12mm |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 183 | 室内安全玻璃隔断更换 12mm |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 184 | 室内防火安全钢化玻璃拆除 12mm |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 185 | 室内防火安全钢化玻璃安装 12mm |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 186 | 室内防火安全钢化玻璃更换 12mm |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 187 | 钢质烤漆门套拆除 |  | M | 1 |  |  |  |  |
| 188 | 钢质烤漆门套安装 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 189 | 钢质烤漆防火门拆除 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 190 | 钢质烤漆防火门安装 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 191 | 钢质烤漆窗套拆除 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 192 | 室内安全玻璃固定窗更换 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 193 | 室内安全玻璃开启窗更换 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 194 | 保温岩棉彩钢板饰面板拆除 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 195 | 保温岩棉彩钢板饰面板安装 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 196 | 拆装电磁门锁 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 197 | 拆装客房电子门锁 |  | 只 | 1 |  |  |  | 威萨 |
| 油漆工程 |
| 198 | 墙面平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度 |  | m2 | 10 |  |  |  | 多乐士 |
| 199 | 墙面平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底三度 |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 200 | 墙面平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 二度 |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 201 | 旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度 |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 202 | 抹灰墙面 毛面 一般腻子 |  | m2 | 10 |  |  |  | 多乐士 |
| 203 | 调和漆二遍 单层钢门窗 |  | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 204 | 调和漆二遍 铁栅栏 |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 沟路工程 |
| 205 | 路基平整 挖填运土方 30cm以内 |  | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 206 | 道路 道路预制砼侧石 现浇现拌砼（5-40）C10 |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 207 | 室外大门台阶花岗岩板更换 18mm厚 |  | m2 | 3 |  |  |  |  |
| 208 | 室外大门台阶花岗岩板更换 30mm厚 |  | m2 | 3 |  |  |  |  |
| 209 | 室外大门台阶与大门地面处耐候胶封堵 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 210 | 遮阳棚、雨棚耐候胶铲除、修补。 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 211 | 室外大理石板更换 |  | m2 | 3 |  |  |  |  |
| 212 | 路肩石 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 213 | 混凝土找平 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 214 | 外墙石材更换 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 215 | 外墙塑铝面板更换（报价含材料费、人工费、管理费、及税金，含高度3.6米以内脚手架等费用） |  | m2 | 1 |  |  |  | 含高度3.6米以内 |
| 215-1 | 外墙塑铝面板更换（报价含材料费、人工费、管理费、及税金，含高度超3.6米以内脚手架等费用） |  | m2 | 1 |  |  |  | 高度超3.6米 |
| 216 | 外墙玻璃幕墙更换（中空低辐射镀膜LOW-e6+12A+6）（报价含材料费、人工费、管理费、及税金，含高度3.6米以内脚手架等费用） |  | M2 | 1 |  |  |  | 含高度3.6米以内 |
| 217 | 外墙玻璃幕墙更换（中空低辐射镀膜LOW-e6+12A+6）（报价含材料费、人工费、管理费、及税金，含高度超3.6米脚手架等费用） |  | M2 | 1 |  |  |  | 高度超3.6米 |
| 218 | 广场砖铺设 |  | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 219 | PVC-U硬管 DN160 承插粘接 |  | m | 5 |  |  |  | 中财 |
| 220 | PVC-U硬管 DN300 柔性橡胶圈连接 |  | m | 5 |  |  |  | 中财 |
| 221 | 砖砌窨井 3m以外 水泥砂浆M5 |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
| 222 | 水泥砂浆抹面 窨井抹面 水泥砂浆1:2 |  | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 223 | 雨水进水口 水泥砂浆M5 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 224 | 窨井盖座安装 600*600 水泥砂浆M5 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 电气给排水 |
| 225 | 新装单个空的配电箱 |  | 只 | 1 |  |  |  | 规格：600*400*300以内 |
| 226 | 新装单个空的配电箱 |  | 只 | 1 |  |  |  | 规格：800*400*300以内 |
| 227 | 新装单个空的配电箱 |  | 只 | 1 |  |  |  | 规格：1200*800*300以内 |
| 228 | 管内穿线 塑料铜芯线（mm2）10 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 229 | 管内穿线 塑料铜芯线（mm2）16 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 230 | 新装钢管电线管 管径（mm）50 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 231 | 拆装白铁水管 管径（mm）15-25 |  | M | 1 |  |  |  | （含：管道） |
| 232 | 拆装白铁水管 管径（mm）32-50 |  | M | 1 |  |  |  | （含：管道） |
| 233 | 新装白铁水管 管径（mm）65-80 |  | M | 1 |  |  |  | （含：管道） |
| 234 | 拆装白铁水管 管径（mm）100及以上 |  | m | 1 |  |  |  | （含：管道） |
| 235 | 拆装白铁水管件弯头，速接（mm） 50（含）以下 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 236 | 拆装白铁水管件弯头，速接（mm） 100（含）以下 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 237 | 拆装白铁水管件活接（mm） 50（含）以下 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 238 | 拆装白铁水管件活接（mm） 100（含）以下 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 239 | 拆装衬塑给水管 管径（mm）15～32 |  | M | 1 |  |  |  | （含：管道） |
| 240 | 拆装衬塑给水管 管径（mm）42～65 |  | M | 1 |  |  |  | （含：管道） |
| 241 | 拆装衬塑给水管 管径（mm）75～100 |  | m | 1 |  |  |  | （含：管道） |
| 242 | 拆装衬塑给水管件弯头，速接（mm） 50（含）以下 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 243 | 拆装衬塑给水管件弯头，速接（mm） 100（含）以下 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 244 | 拆装衬塑给水管件活接（mm） 50（含）以下 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 245 | 拆装衬塑给水管件活接（mm） 100（含）以下 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 246 | 拆除水盘 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 247 | 聚氯乙烯水斗 新装（直径）7.5cm |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 248 | 新装硬质聚氯乙烯电管 暗配（mm）25及以下 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 249 | 新装塑料线槽 3cm |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 250 | 新装塑料线槽 5cm |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 251 | 新装塑料线槽 8cm |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 252 | 新装塑料线槽 10cm |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 253 | 新装塑料线槽 25cm |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 254 | 新装铝合金线槽 3cm（板厚0.8mm） |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 255 | 新装铝合金线槽 5cm（板厚1mm） |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 256 | 新装铝合金线槽 10cm（板厚1.0mm） |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 257 | 新装镀锌板线槽 5cm（板厚1.0mm） |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 258 | 新装镀锌板线槽 10cm（板厚1.2mm） |  | M | 1 |  |  |  |  |
| 259 | 新装镀锌板线槽 20cm（板厚1.2mm） |  | M | 1 |  |  |  |  |
| 260 | 线槽配线 塑料铜芯线（mm2）2.5 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 261 | 线槽配线 塑料铜芯线（mm2）4 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 262 | 线槽配线 塑料铜芯线（mm2）6 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 263 | 线槽配线 塑料铜芯线（mm2）10 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 264 | 线槽配线 塑料铜芯线（mm2）16 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 265 | 动力电缆敷设（mm2 以5根芯线计算）6 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 266 | 动力电缆敷设（mm2 以5根芯线计算）10 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 267 | 动力电缆敷设（mm2 以5根芯线计算）25 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 268 | 动力电缆敷设（mm2 以5根芯线计算）35 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 269 | 动力电缆敷设（mm2 以5根芯线计算）50 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 270 | 动力电缆敷设（mm2 以5根芯线计算）70 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 271 | 动力电缆敷设（mm2 以5根芯线计算）95 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 272 | 动力电缆敷设（mm2 以5根芯线计算）120 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 273 | 单调换暗开关面板 单联 |  | 块 | 1 |  |  |  | 施耐德 |
| 274 | 单调换暗开关面板 双联 |  | 块 | 1 |  |  |  | 施耐德 |
| 275 | 单调换暗开关面板 三联 |  | 块 | 1 |  |  |  | 施耐德 |
| 276 | 新装86接线盒 暗装 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 277 | 管线明敷 25及以下 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 278 | 管线明敷 50及以下 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 279 | 管线暗敷 25及以下 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 280 | 管线暗敷 50及以下 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 281 | 新装插座 暗插座 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 282 | 新装地插座 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 283 | 新装照明开关 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 284 | 新装平灯头3″圆木台 插口式 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 285 | 新装日光灯 吸顶式 （40W）双管 |  | 套 | 1 |  |  |  | 飞利普、奥普 |
| 286 | 新装日光灯 吸顶式 （40W）单管 |  | 套 | 1 |  |  |  | 飞利普、奥普 |
| 287 | 新装吸顶式600*600LED |  | 套 | 1 |  |  |  | 奥普 |
| 288 | 新装金卤筒灯 |  | 只 | 1 |  |  |  | 飞利浦 |
| 289 | 新装节能筒灯 直径18cm |  | 只 | 1 |  |  |  | 捷普 |
| 290 | 新装捷普照明双灯 27cm*15cm |  | 只 | 1 |  |  |  | 捷普 |
| 291 | 新装格栅灯单管120cm长 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 292 | 新装格栅灯双管 60cm*60cm |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 293 | 新装格栅灯三管 60cm*60cm |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 294 | 新装格栅灯灯箱单管 20cm*120cm |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 295 | 新装格栅灯灯箱双管 120cm*120cm |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 296 | 球形围墙灯 直径200mm |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 297 | 新装雨棚下装饰筒灯 直径135mm |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 298 | 拆除、新装吸顶灯（32w） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 299 | 拆装或调换日光灯零件 换料一件 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 300 | 新装排风扇 400 |  | 台 | 1 |  |  |  | 舒乐 |
| 301 | 新装配电箱PZ-30型（明装）10回路 |  | 只 | 1 |  |  |  | 志昂 |
| 302 | 新装、更换单级漏电保护断路器 10A-20A |  | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德 |
| 303 | 新装、更换双级漏电保护器 C45ELE-2p |  | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德 |
| 304 | 新装、更换单级空气开关 DZ12 60A/1 |  | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德 |
| 305 | 新装、更换双极空气开关 |  | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德 |
| 306 | 新装、更换三级空气开关（C65H型号，各电流级别） |  | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德 |
| 307 | 新装、更换三级隔离开关（电流：100） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 308 | 新装、更换三级隔离开关（电流：100） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 309 | 新装、更换三级隔离开关（电流：200） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 310 | 新装、更换三级隔离开关（电流：400） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 311 | 新装、更换三级熔断器保护开关（电流：100） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 312 | 新装、更换三级熔断器保护开关（电流：200） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 313 | 新装、更换三级熔断器保护开关（电流：400） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 314 | 新装、更换三级自动空气保护开关（电流：100） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 315 | 新装、更换三级自动空气保护开关（电流：200） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 316 | 新装、更换三级自动空气保护开关（电流：400） |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 317 | 新装聚丙烯（PPR）给水管 热熔（管径）15 |  | m | 1 |  |  |  | 米兰（含：管道及管件） |
| 318 | 新装聚丙烯（PPR）给水管 热熔（管径）20 |  | m | 1 |  |  |  | 米兰（含：管道及管件） |
| 319 | 新装聚丙烯（PPR）给水管 热熔（管径）25 |  | m | 1 |  |  |  | 米兰（含：管道及管件） |
| 320 | 新装聚丙烯（PPR）给水管 热熔（管径）32 |  | m | 1 |  |  |  | 米兰（含：管道及管件） |
| 321 | 新装聚丙烯（PPR）给水管 热熔（管径）40 |  | m | 1 |  |  |  | 米兰（含：管道及管件） |
| 322 | 新装聚丙烯（PPR）给水管 热熔（管径）50 |  | m | 1 |  |  |  | 米兰（含：管道及管件） |
| 323 | 新装硬质聚氯乙烯排水管 粘接（管径）75 |  | m | 1 |  |  |  | 国标（含：管道及管件） |
| 324 | 新装硬质聚氯乙烯排水管 粘接（管径）110 |  | m | 1 |  |  |  | 国标（含：管道及管件） |
| 325 | 拆装硬质聚氯乙烯排水管 粘接（管径）50及以下 |  | m | 1 |  |  |  | （含：管道及管件） |
| 326 | 拆装硬质聚氯乙烯排水管 粘接（管径）100及以下 |  | m | 1 |  |  |  | （含：管道及管件） |
| 327 | 拆装硬质聚氯乙烯排水管 粘接（管径）150及以下 |  | m | 1 |  |  |  | （含：管道及管件） |
| 328 | 拆装硬质聚氯乙烯排水管弯头 粘接（管径）50及以下 |  | m | 1 |  |  |  | （含：管道及管件） |
| 329 | 拆装硬质聚氯乙烯排水管弯头 粘接（管径）100及以下 |  | m | 1 |  |  |  | （含：管道及管件） |
| 330 | 拆装硬质聚氯乙烯排水管弯头 粘接（管径）150及以下 |  | m | 1 |  |  |  | （含：管道及管件） |
| 331 | 新装、更换陶瓷面盆 立式 |  | 套 | 1 |  |  |  | TOTO |
| 332 | 新装、更换陶瓷台盆 |  | 套 | 1 |  |  |  | TOTO |
| 333 | 新装、更换立式陶瓷台盆 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 334 | 新装、更换陶瓷立式污水斗 |  | 套 | 1 |  |  |  | TOTO |
| 335 | 新装感应龙头 |  | 只 | 1 |  |  |  | TOTO |
| 336 | 更换卫生间中密度板隔断 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 337 | 调换面盆进水金属软管 25及以下 |  | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 338 | 调换三角阀 20及以下 |  | 只 | 1 |  |  |  | 绿太阳 |
| 339 | 调换三角阀 25 |  | 只 | 1 |  |  |  | 绿太阳 |
| 340 | 调换普通水阀 20及以下 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 341 | 调换普通水阀 25 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 342 | 调换开水水阀 20及以下 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 343 | 调换开水水阀 25 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 344 | 调换单把冷热水阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 345 | 调换淋浴房冷热水阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 346 | 调换给水球阀 20及以下 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 347 | 调换给水球阀 25 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 348 | 调换给水球阀 32 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 349 | 调换坐便器 |  | 副 | 1 |  |  |  | TOTO |
| 350 | 调换感应小便斗 挂式 |  | 只 | 1 |  |  |  | TOTO |
| 351 | 调换出水感应阀 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 352 | 拆装卫生间橱柜 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 353 | 卫生间银镜更换 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 354 | 地面落水 新装 50 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 355 | 地面落水 新装 75 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 356 | 空调冷冻供回水管橡塑保温施工 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 357 | 拆除、新装给水蝶阀 DN50以内 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 358 | 拆除、新装给水蝶阀 DN80 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 359 | 拆除、新装给水蝶阀 DN100 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 360 | 拆除、新装给水蝶阀 DN150 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 361 | 拆除、新装给水蝶阀 DN250 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 362 | 拆除、新装给水蝶阀 DN200及以内 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 363 | 拆除、新装给水Y型过滤器 DN32以内 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 364 | 拆除、新装给水Y型过滤器 DN80以内 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 365 | 拆除、新装给水Y型过滤器 DN150以内 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 366 | 空调新风供回风管橡塑保温施工 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 367 | 调换面盆下热水暖宝宝 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 368 | 更换弱电面板 单口 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 369 | 更换弱电面板 双口 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 370 | 弱电网线更换 |  | m | 1 |  |  |  | 南京普天 |
| 371 | 电视机安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 372 | 电视机视频线安装 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 373 | 电视机视频插座更换、线安装 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 374 | 地插更换 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 地面沉降修补 |
| 375 | 玻璃幕墙外地面由于地基下沉导致表面大理石下沉严重。将表面大理石铲除，根据铲除情况做基础处理，C20混凝土找平，上铺大理石。 |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
| 其它工程 |
| 376 | 塑料门窗 | 地下车库用挡水汽 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 377 | 架空地板（600*600）开孔 | 仅开孔到位 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 378 | 凿混凝土穿洞 混凝土厚（管径50-100）100以下 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 379 | 记日工 |  | 工日 | 10 |  |  |  |  |
| 380 | 雨棚打胶（缝宽5mm以内） |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 381 | 超细无机纤维细声保温材料6cm厚 |  | m2 | 1 |  |  |  | 办公室吊顶保温用 |
| 2019年清单新增项 |
|  | 铲除环氧地坪漆 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 新做环氧地坪漆 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 现浇混凝土 |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
|  | 建筑垃圾外运 |  | 车 | 1 |  |  |  |  |
|  | 理线架 |  | 个 |  |  |  |  | 南京普天天纪NPL4.431.157 |
|  | 配线架 |  | 个 |  |  |  |  | 南京普天天纪FA3-08/F2B |
|  | 网络跳线 |  | 根 |  |  |  |  | 南京普天天纪NPL3.695.2040 |
|  | 超六类屏蔽模块 |  | 个 |  |  |  |  | 南京普天天纪NPL5.566.2008 |
|  | 网络线编码、编号 |  | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 木门整修 |  | 樘 |  |  |  |  |  |
|  | 木门修补并油漆 |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  | 钢制防火门整修 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 安装立杆警示杆 |  | 根 |  |  |  |  |  |
|  | 汽车坡道中间隔离带修出水沟 |  | m |  |  |  |  |  |
|  | 地锁更换（包含拆装门） |  | 把 |  |  |  |  |  |
|  | 地板开孔 |  | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 安装铝合金收口条 |  | m |  |  |  |  |  |
|  | 水溶性聚氨酯注浆堵漏 |  | m |  |  |  |  |  |
|  | 更换不锈钢下水管及配件 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 新装闭门器 |  | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 新增地面导向 |  | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶疏通雨水管 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 更换伸缩门 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 更换伸缩门主板 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 伸缩门整修 |  | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 幕墙割胶打胶 |  | m |  |  |  |  |  |
|  | 伸缩缝堵漏 |  | m |  |  |  |  |  |
|  | 拆装工位、短驳 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 更换500*500检修孔 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 更换不锈钢内丝、外丝 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 新装应急指示灯 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 新装安全出口指示灯 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 新装弱电插座 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 更换阳光板 |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 电柜新装亚克力板 |  | 块 |  |  |  |  |  |
|  | 更换门铰链 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 水晶头 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 沙缸 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 安全出口指示灯 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 新装投影仪支架 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 安装投影仪（不含设备） |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 安装投影仪（含设备） |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 拆除投影幕 |  | 个 |  |  |  |  |  |