技术要求

网络交换机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 2.56Tbps/23.04Tbps |
| 转发性能 | 1260Mpps |
| 扩展插槽数 | 扩展插槽≥2 |
| 安全插卡 | 要求支持安全插卡，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
| 电源 | 模块化双电源 |
| 风扇 | 模块化双风扇，前/后通风，风道可调 |
| 性能指标 | MAC地址表>=128K |
| 接口类型 | 端口形态： |
|  | 支持24个1G/10G SFP+端口，2个QSFP28端口；支持2个Slot，含双电源，含12个万兆模块光模块，含光纤跳线。 |
| VxLAN | 支持VxLAN二层网关 支持VxLAN三层网关 支持EVPN |
| Triple | 要求支持Triple功能，端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 |
| 云管 | 要求设备能够被公有云平台管理，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换提供同品牌（非该系列产品）OPENFLOW1.3一致性认证证书 |
| 兼容性 | 交换机需要与服务器同一品牌，保证产品兼容性 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 提供ROHS节能认证 |

服务器

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 性能及端口 | 处理器 | 2颗Intel 至强可扩展系列处理器 3206R，可支持最高205W处理器 |
|  | 外型 服务器高度 | 机架式 ≥2U，标配原厂导轨 |
|  | 内存 | Advanced ECC、内存镜像、内存热备 内存：64GB； ≥16GB 2933MHz DDR4 最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB 支持12根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM） |
|  | 存储 | 硬盘：4TB 12G SAS 7.2K 3.5in HDD*2 12LFF 硬盘扩展模块 配置≥8个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥16个3.5寸硬盘槽位，同时可扩展4个2.5寸小盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。支持后置4SFF Anybay硬盘笼。 |
|  | 阵列控制器 | 12Gb 2端口SAS RAID卡 RAID卡：(链路支持12G,需支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等以及磁盘直通none-RAID，2G cache，支持8个SAS口、提供掉电保护)*1； |
|  | I/O | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽。 |
| 网络 | 网卡 | 4端口GE电接口MLOM(X722)网卡 2端口万兆光接口网卡（含光模块），含光纤跳线。 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。 |
| GPU | GPU | 可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡 |
| 接口及可用性 | 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口； |
|  |  | 标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口； 支持后部独立的管理端口； 标配1个串口。 |
|  | 电源 | 2个≥550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件 |
|  | 风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  |  | 支持最高5-50°C标准工作温度 |
|  | 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作， |
|  |  | 提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
| 安全性 | 嵌入式管理安全选项 | 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP定义访问规则。 |
|  | 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动； 支持中国标准TCM 1.0可信计算。（支持国际标准TPM模块） 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
|  | 安全智能模块 | 支持防火墙、IPS、防病毒和QoS的安全功能，支持国密VPN算法 |
|  | 实配硬盘及托架 | 原厂2U标准滑轨 实配硬盘及托架 |