上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

单位/公司：

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

2021年 9月16日

| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 |
| --- | --- |
| 采购实施部门联系人 | 陈碧峰 | 联系地址 | 上海市闵行区江川东路100号 |
| 联系电话 | 18019195595 | E-Mail | chenbifeng@comac.cc |
| 项目名称 | 智能视频技术的航材收发检应用场景技术验证专用器材项目 |
| 供应商资质要求 | 1、供应商应为依法注册、有效存续且获得企业营业执照的独立法人，具有经营或销售本项目所需的经营范围和资质； 2、供应商注册资金需在100万元（含）以上； 3、若供应商为代理商，须提供设备制造商出具的针对本项目的授权文件； 4、供应商近三年内无违法、违规和安全责任事故记录； 5.在签署本项目合同及履行本项目义务时无任何法律障碍和重大事件影响供应商继续正常存续和全面履行本项目合同的能力，未被列为失信被执行人，披露正在审理或执行完毕的标的金额大于500 万元人民币（含本数）的重大诉讼、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚。 6、提供近三年的财务审计报告 |
| 供应商能力要求 | 具备设备安装、调试，运维能力，具备类似项目案例并提供证明。 |
| 项目技术要求 | 1.须按照附录1《设备清单》提供硬件设备及相应的安装、调试及运维服务； 2.技术要求详见附录2《详细技术要求》； 3.质保期为自验收合格后三年。 |
| 项目进度要求 | 合同签订生效后的一个月内完成安装调试工作。 付款条件要求：合同金额分二期支付，通过银行转账的方式进行，每期支付的金额和时间如下： 第一期支付合同总金额的95%，支付时间：卖方完成软硬件设备安装调试，验收合格，卖方提供全额的合法有效的增值税专用发票后【15】个工作日内； 第二期支付合同总金额的5%，支付时间：质保期结束，无质量问题后【15】个工作日内。 |
| 响应文件送达截止时间 | 2021年9月24日 |
| 附录 | ■详细技术要求 | ■报价单 | ■设备清单 | □报价文件编制要求 |

附录1 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能 5G摄像机 | 台 | 6 |
| 2 | CVR存储服务器 | 套 | 1 |
| 3 | 8TB存储硬盘 | 块 | 6 |
| 4 | 摄像机三角支架 | 个 | 6 |

附录2 详细技术要求

| 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 智能 5G摄像机 | 5G功能: 同时支持5G/4G/3G，支持SA/NSA网络 支持GB35114安全加密 传感器类型: 通道1：1/1.2" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON）; 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 通道1：（变焦）10~50 mm @F1.6，水平视场角：36°~13.1°，垂直视场角：20.3°~7.3°，对角线视场角：41°~14.9° 通道2：（定焦）4mm @F1.0，水平视场角：89°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 补光灯类型: 通道1：混合补光（750 nm红外 + 白光）; 通道2：混合补光（750 nm红外 + 白光） 补光距离: 通道1：5~20 m（人脸抓拍/识别） 80 m（普通监控）; 通道2：30 m（普通监控） 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 通道1：3840 × 2160; 通道2：2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（256 GB），断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8"靶面尺寸。 通道1具有不小于800万像素 CMOS传感器，通道2具有不小于400万像素CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置2个麦克风、1个扬声器、1个风扇。 内置混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持混合补光、白光补光和关闭模式，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 信噪比不小于60dB。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度均不小于1400TVL。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片。 内置eMMC存储，支持开启、关闭eMMC保护功能。 不低于IP66防护等级。 具有DC12V电压输出接口。 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 采用金属外壳，下置藏线盒。 射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 |
| CVR 存储服务器 | 8U 48盘位/64位多核处理器，16GB缓存（可扩展到128GB)，4个千兆数据口（可增扩8个千兆网口或4个万兆或8*16GFC),1个千兆管理口，1个SAS3.0接口/冗余电源（1+1）/支持SATA硬盘/VRAID2.0/视频、图片、smart直存/网络协议："RTSP/ONVIF/GB/ISCSI" 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 提供RAID0、1、3、4、5、6、7、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； 应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 应能支持不低于512MBps的图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出 应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，60分钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 应能支持报警预录功能，可预录报警触发前1-40分钟视频，可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种 实时流检测，丢帧5秒以上则报警 可接入鱼眼、双目等摄像机和全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）的图像以多画面分割方式显示。 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储。分层存储可实现快速访问。 单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-4个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意8块盘故障，业务不中断。 块级重构，全盘参与重构，重构速度不小于1T/3分钟。 在IE浏览器下，具有FCSAN、IPSAN、NAS、存储设置选项 可通过SAS接口与SAS交换机连接组网 支持智能CPU调频。 支持假日守护：指定国家法定节假日的录像策略制定 支持添加用户、设置用户权限。提供管理员、操作员、作业员3种用户类型，管理员可以对操作员和作业员用户配置不同设备功能的使用权限。 设备能够使用HTTPS方式加密通信会话 支持把硬盘满、硬盘错误、非法访问、录像/抓图异常、陈列异常等故障报警信息上报功能。 |
| 存储硬盘 | HDD,HK728TAH,8TB,7200,3.5,SATA3,Seagate |
| 摄像机三角支架 | 高度2.8米，可伸缩 管粗下部分直径3.2cm,上部分直径2.6cm |

| 以下由报价供应商填写（盖章） |
| --- |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 |
| 联系人 |  | 联系地址 |  |
| 联系电话 |  | E-Mail |  |
| 资质文件 （复印件应加盖单位公章，带*号的为必备材料） | （一）基本证照 |
|  | □营业执照* □组织机构代码证* □税务登记证* 或□“三证合一”证书* | □法人代表授权书* | □提供设备制造商出具的针对本项目的授权文件* |
|  | （一）财务资料 |
|  | □银行基本账户开户许可证* | □近三年经审计的年度财务报表* |  |
|  | □资信证明*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 |  |
|  | （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件 |
|  | □批准文件 |  |  |
|  | （四）能力证明资料 |
|  | □相关领域的资质文件 | □行业资质证书 | □质量体系认证 |
|  | □拟派出项目组成员的资质文件 | □以往类似项目的合同 或验收报告* | □成功案例* |
| 资质情况说明 |  |

注：1、  *号项目，由采购需求部门按需调整。

2、  供应商资质要求、供应商能力要求、项目技术要求、标*号项目为必要条件，未满足以上要求的文件视为无效投标文件。

| 质量能力说明 |  |
| --- | --- |
| 技术方案说明 |  |
| 交付时间（天） |  |
| 报价 | 人民币 （大写） |
| 附录 | □项目技术方案 | □其他说明资料 |
| 注：盖章后随附录密封送达采购联系人并自留盖章版扫描件。 |